# Vejledning til det Talende Radio kontrollerede ur

Dit Radio Controllerede ur, vil opsamle radiosignaler fra Storbritannien, USA, Tyskland og Japan. Det vil automatisk stille sig ved hjælp af det valgte signal hver morgen kl. 03.00 Efter modtagelsen af signalet for uret vil det vise og fortælle dig den lokale tid. Du kan også indstille det tidspunkt, dit ur skal stå på manuelt, når det kræves for lande uden et radiosignal.

## Knapper udseende og funktioner:

Ved at læse nedenfor får du en beskrivelse af knapperne på uret samt en beskrivelse af deres funktion og nummer.

- S1 - der sidder på øverste højre side af uret er knappen: der angiver tid (time og minut)

- S2 - der sidder Nederst til højre på uret er knappen: der angiver Dato (dag, måned, dag og år)

- S3 - der sidder øverst i venstre side af uret er knappen: der angiver status for alarmen. om alarmen er indstillet slået til eller fra vil uret angive alarmtiden, samt om alarmen er slået til eller fra.

- S4 - som sidder i Nederste venstre side af uret er knappen: tryk på den for at høre om dit ur er blevet opdateret samt Menu-knappen, som er beskrevet i disse instruktioner.

Den bedste måde at få modtagelse af radiosignalet er at placere uret med urskiven nedad, i nærheden af et vindue eller gerne i en vindueskarm.
Før dit ur automatisk kan modtage signalet og indstille sig korrekt skal du sikre dig at uret er indstillet til at modtage det korrekte signal i det land, du befinder dig i.
Vælg dit signal - UK, USA, Tyskland eller Japan:

- 1. Hold S4 (der sidder nederst til venstre)- inde i 5 sekunder eller mere, mens uret er i normal tilstand , indtil du hører sætningen "Set Alarm,.

- 2. Tryk S4 yderligere 3 gange, indtil du hører "Global Signal udvælgelse, kun når du besøger dette land. Tryk S3 for at indstille.

- 3. Tryk på S1 for at indstille, eller tryk på S4 for at bekræfte".

- 4. Brug S1 (øverst til højre) for at vælge det ønskede land, tryk derefter S4 for at bekræfte.

- 5. Efter bekræftelse vil uret bekendtgøre den lokale tid i det land, du har valgt. Efter meddelelsen om tidspunktet for uret vil viserne automatisk tilpasse sig til det aktuelle tidspunkt.
Bemærk, at på dette stadium, vil viserne kun ændre sig til den tid, der er forskel mellem de nye og tidligere tidszoner. Dette vil blive justeret til en nøjagtig tid; den nøjagtige tid, vil blive vist når uret er blevet opdateret med et radiosignal.

- 6. Du kan nu trykke på S1 for at høre den aktuelle tid.

Bemærk: Hvis du vælger USA som dit foretrukne land, vil du også være nødt til at indstille USA tidszone. Når du har valgt USA, som tidligere beskrevet,.

- 1. når uret er tilbage i normal status -hold S4 inde indtil du hører "Set Alarm.

- 2. tryk S4 yderligere fire gange, indtil du hører "Set Stillehavet, Bjerg, Central-, Øst for USA tidszone indstilling. Tryk S3 for at indstille.

- 3. Tryk på S3.

- 4. Du vil høre "Den aktuelle tidszone navnet" efterfulgt af "Tryk på S1 for at indstille, tryk på S4 for at bekræfte.

- 5. Tryk S1 gentagne gange, indtil du høre din tidszone.

- 6. Tryk på S4 for at bekræfte.

- 7. Efter bekræftelse vil uret angive tiden til den nye indstilling og viserne vil justere sig selv i overensstemmelse hermed.

## Modtagelse Status Check:

- 1. tryk på S4 én gang, mens uret er i normal tilstand.

- 2. Hvis et radiosignal er blevet modtaget kl. 03.00 vil uret annoncere "Landets navn" efterfulgt af "Time Updated". Hvis signalet kl. 03.00 -modtagelse mislykkedes, eller uret er sat ved manuel signal modtagelse som beskrevet nedenfor, vil uret annoncere "Land navnet" efterfulgt af "Tiden er ikke opdateret.

## Indstilling af Alarm:

- 1. tryk og hold S4 nede i mere end 5 sekunder, indtil du hører "Set Alarm, tryk S3 for at indstille".

- 2. Tryk på S1 for at indstille timer, S2 for minutter, S4 for at bekræfte".

- 3. Tryk på S1 for at indstille timer og S2 for at indstille minutter. du skal Sikre om du har den korrekte AM eller PM tid fastsat for timer. dit ur vil annoncere AM eller PM efter hvert nummer.

- 4. Når du har valgt den ønskede alarm tid, tryk S4 for at bekræfte.

- 5. Efter bekræftelse for uret vil alarmtiden indstilles.

- 6. Alarmen vil kime i 30 sekunder på den fastsatte tid. For at stoppe alarmens bipper, trykker du på en vilkårlig knap og alarmens tid vil blive annonceret.

Bemærk: alarmen er en daglig alarm derfor, når du slår alarmen til bipper alarmen igen på den næste dag på den fastsatte tid, medmindre alarmen er slået fra som angivet nedenfor.

## Alarm til / fra:

- 1. tryk og hold S4 nede i mere end 5 sekunder, indtil du hører "Set Alarm,.

- 2. tryk på S4 én gang mere. Du vil høre "Alarm ON / OFF,

- 3. Tryk S3 og du vil høre "Tryk på S1 for On, S2 for OFF, tryk på S4 for at bekræfte".

- 4. At slukke og tænde for den daglige alarm for At tænde og slukke den daglige alarm tryk på S1 (øverst til højre eller s2 nederst til højre ).

- 5. Tryk S4 for at bekræfte.

## Hvis du vil tjekke alarmens status:

På ethvert tidspunkt kan du kontrollere status for den daglige alarm ved at trykke på S3 når uret er i normal tilstand.
Hvis en alarm er indstillet vil du høre det tidspunkt, hvor alarmen er sat til. Hvis den daglige alarm er slukket vil du høre "Alarm er off".

## Annoncering af timesignal.

Bemærk: når timesignalet er slået til , i uret vil det annoncere klokken hver time.

- 1. tryk på S4 i mere end 5 sekunder, indtil du hører "Set Alarm.

- 2. tryk på S4 to gange mere, indtil du hører "time ON / OFF, Tryk S3 for at indstille".

- 3. Du vil nu høre en melding "ved et Tryk på S1 vil den sige On, S2 vil den sige OFF, tryk på S4 for at bekræfte".

- 4. For at slukke en alarm / rapport, trykker du på S2. Du slår alarm / rapport on, tryk S1.

- 5. Tryk S4 for at bekræfte.

- 6. Efter time alarm / rapport er indstillet til On for uret vil det annoncere tiden hver time.

## Håndbog tid indstilling:

Bemærk: Denne indstilling bør kun bruges, når du besøger lande uden radiosignal. Du skal sætte dit ur til lokal tid som beskrevet nedenfor. Ved at vende tilbage til et land med et radiosignal vil du også blive nødt til at resette dit ur til den nye lokale tid, ellers vil dit ur ikke være i stand til at indfange signalet kl. 03.00, og så kan uret ikke automatisk justere sig selv.

- 1. tryk på S4 i mere end 5 sekunder, indtil du hører "Set Alarm

.

- 2. tryk på S4 yderligere fem gange, indtil du hører "Set Time, Tryk S3 for at indstille".

- 3. Du vil nu høre en melding "Tryk på S1 for at indstille timer, S2 for minutter, S4 for at bekræfte".

- 4. Tryk på S1 for at indstille timer. du skal Sikre dig at du har den korrekte AM eller PM fastsat for timer. dit ur vil annoncere AM eller PM efter hvert nummer.

- 5. Tryk S2 for at indstille minutter derefter trykker du på S4 for at bekræfte. Du vil høre det valgte tidspunkt.

- 6. Efter bekræftelse vil viserne automatisk køre til den korrekte tid.

Du kan ikke manuelt indstille Dato, dag, måned og år. uret viser kun disse oplysninger efter et radiosignal er modtaget.

## Håndbog signal modtagelse:

Uret vil automatisk lede efter et radiosignal kl. 03.00 lokal tid. Du kan bruge følgende fremgangsmåde for at søge efter et signal til enhver tid. Bemærk, at du skal have hjælp fra en seende person til at gøre dette.
Brug signalet udvælgelse afsnittet i begyndelsen af denne vejledning for at vælge det korrekte land
Mens uret er i normal tilstand :

- 1. Hold S3 nede viseren stopper på følgende referencepunkter (forudsat den anden viser er kalibreret som under fejlfinding nedenfor):
kl. 12.00for UK signal modtagelse - kl. 07.00 for USA signal modtagelse
12:01 for det tyske signal modtagelse - kl. 05.00 for Japan signal modtagelse

- 2. dit ur vil tage fra 5-15 minutter til at samle de nødvendige oplysninger imens det modtager radiosignalet.

- 3. Efter signalet er modtaget vil viserne flytte sig til den korrekte tid.

## Fejlfinding:

### omkalibrere

- 1. Sørg for at uret kører normalt.

- 2. Hold S4 i 5 sekunder eller mere, indtil du hører "Set Alarm.

- 3. Tryk S4 6 gange indtil du hører "Bruger tilpasning, tryk på s3 for at indstille".

- 4. Tryk på S3. Den ene viser vil flytte til en ny stilling og derefter stoppe eller et andet sted før kl. 06.00.

- 5. Tryk S1 gentagne gange, indtil viseren peger på præcis kl. 06.00og tryk derefter på S4 for at bekræfte. uret stopper for en tid. Vent, indtil uret genoptages og kører. Dette bekræfter, at viserne er blevet justeret.

### Uret vil ikke modtage tid signal:

Begrundelsen for ikke at kunne modtage signalet omfatter;

- At være ude af signalet område.

- At være i et bebygget område.

- Metal objekter blokerer signalet.

- Indblanding fra en computer eller TV.

## Batteri:

Dit ur bruger et CR2025 batteri. Du kan returnere dit ur til os for et nyt batteri. Afgiften på et nyt batteri er 5,00 £